Наименование деталей

1.   Крышка стола 900х600            1 шт.

2/3. Боковина стола 710х480          2 шт.

4.   Панель лицевая 768х420          1 шт.

Фурнитура

1.   Эксцентрик                      8 шт.

2.   Ножка М6                        4 шт.

3.   Заглушка к эксцентрику          8 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Сборка

- Установить регулируемые мебельные опоры М6 на боковины стола (детали № 2, 3);

- Установить на крышку стола (деталь № 1) и боковинах стола (детали № 2, 3) дюбель металлической эксцентриковой стяжки;

- Боковины стола (детали № 2, 3) соединить с лицевой панелью (деталь № 4);

- Соединить крышку стола (деталь № 1) с собранным каркасом с помощью стяжек эксцентриковых.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

Сборочный чертеж

«Альфа» Стол рабочий Арт. 61.05, 62.05

(900-600-750)