Наименование деталей

1/2. Боковина тумбы 710х480         2 шт.

3.   Крышка тумбы 600х500           1 шт.

4/11.Фасад ящика 400х144            3 шт.

5/10.Боковина ящика 400х95          6 шт.

6.   Стенка ящика 310х95            3 шт.

7.   Дно ящика ДВП 405х340          3 шт.

8.   Стенка тумбы 619х368           1 шт.

9/12.Полка стационарная 450х368     2 шт.

Фурнитура

1.   Гвоздь 3х30                   12 шт.

2.   Евровинт                      18 шт.

3.   Заглушка к евровинту          12 шт.

4.   Ножка М6                       4 шт.

5.   Направляющие 400 мм            3 компл.

6.   Ручка 172                      3 шт.

7.   Саморез 6х10                  12 шт.

8.   Шуруп 4х16                    26 шт.

9.   Эксцентрик                    10 шт.

10.  Пластина крепежная             2 шт.

11.  Шайба 12х4                     6 шт.

12.  Шуруп 3,5х20 для замков        4 шт.

13.  Шуруп 2,5х13                   2 шт.

14.  Замок меб.квадр.А07            1 шт.

15.  L – упор 8мм                   1 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

СБОРКА КОРПУСА

- На деталь № 1, 2 установить направляющие 400 мм  колесиком вперед  на саморез 6х10;

- На деталь № 1, 2 установить регулируемые ножки М6;

- С помощью евровинтов соединить детали № 1, 2, 8, 9;

- С помощью эксцентриковых стяжек установить на детали № 1, 2 деталь № 3;

- С помощью шурупов 2,5х13 присоединить L-упор к детали №12.

СБОРКА ЯЩИКА

- С помощью евровинтов соединить между собой детали № 5, 10 и № 6;

- Эксцентриковыми стяжками притянуть детали № 5, 10 к деталям № 4, 11;

- Перевернуть ящик, наложить деталь № 7 (дно ящика ДВП) и с помощью шурупов установить роликовые направляющие, ДВП зафиксировать гвоздями к деталям № 6;

- Установить ручку на деталь № 4 и 11;

- Установить на деталь №11 замок  мебельный с помощью шурупов 3,5х20;

- Вставить ящики в корпус по роликовым направляющим.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИИ

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

Сборочный чертеж

«Альфа» Тумба приставная Арт. 61.46, 62.46

(450-600-750)