Наименование деталей

1/4.Боковина 1939х370               2 шт.

2.  Крышка 550х371                  1 шт.

3.  Основание 550х371               1 шт.

5.  Дверь 1965х272                  2 шт.

6.  Стенка ДВП 1958х266             2 шт.

7.  Полка стационарная 516х365      1 шт.

8.  Планка 516х84                   1 шт.

Фурнитура

1.  Гвоздь 3х30                    30 шт.

2.  Евровинт                       16 шт.

3.  Заглушка к евровинту           12 шт.

4.  Заглушка 10 мм                  4 шт.

5.  Опора регулируемая круглая      4 шт.

6.  Петля импорт.накладная          6 шт.

7.  Ручка 172                       2 шт.

8.  Шуруп 4х16                     24 шт.

9.  Штанга выдвижная 288            1 шт.

10. Заглушки 6                      4 шт.

11. Соединительная стяжка метал.    2 шт.

12. Футорка М4 пластмас.            4 шт.

13. Стыковочный профиль Н-1938      1 шт.

14. Винт 4х16                       4 шт.

15. Шайба 12х4                      4 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Сборка

- Установить на боковины шкафа (детали № 1, 4) ответные части петель, закрепив их шурупами 4х16;

- Установить на основание (деталь № 3)  регулируемые опоры;

Внимание!  Для простоты сборки шкаф собирается в лежачем положении.

- Соединить основание (деталь № 3) с боковинами шкафа при помощи евровинтов;

- Установить между боковинами шкафа планку (деталь № 8), полку стационарную (деталь № 7) и закрепить их евровинтами;

- Соединить евровинтами боковины и крышку шкафа (деталь № 2);

- Забить футорки в стационарную полку (деталь № 7);

- Добиться равенства диагоналей собранного корпуса;

- Закрепить при помощи гвоздей стенку заднюю (деталь № 6);

- Прикрепить штангу выдвижную к полке стационарной (деталь № 7) при помощи винтов 4х16 (Внимание! Подвижная часть штанги выдвигается вперед);

- Закрепить на дверях петли при помощи шурупов;

- Установить гардероб в вертикальное положение;

- Навесить двери (деталь № 5);

- Прикрепить к дверям ручки;

- Отрегулировать с помощью регулировочных и крепежных винтов положение двери в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

Сборочный чертеж

«Альфа» Шкаф для одежды малый  Арт. 61.34, 62.34

(550-390-2000)