Наименование деталей

1.   Крышка 670х315                      1 шт.

2.   Основание 670х297                   1 шт.

3/4. Боковина 1784х295                   2 шт.

5.   Полка стационарная 634х294          4 шт.

- Стенка ДВП 1812х330                 2 шт.

7/8. Дверь на 2 секции 732х330           2 шт.

9/10.Дверь стекл на 2 секц 716х330       2 шт.

Фурнитура

1.   Соединительная стяжка металл.       2 шт.

2.   Опора мебельная нерегулир.          4 шт.

3.   Ручка Р-231                         4 шт.

4.   Петля мебельная                     4 шт.

5.   Петля для стеклянной двери          4 шт.

6.   Евровинт                           24 шт.

7.   Заглушка к евровинту               20 шт.

8.   Заглушка 5 мм                       4 шт.

9.   Шуруп 4х16                         36 шт.

10.  Шуруп 3х12 (для ДВП)               26 шт.

11.  Стыковочный профиль        L=340    5 шт.

12.  Демпфер силиконовый                 2 шт.

13.  Прокладка М4                        4 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Сборка

- Установить фурнитуру на детали:

-       петли на двери, закрепив их шурупами 4х16;

- приложив дверь с установленными на нее петлями  к боковине закрепить при помощи шурупов 4х16 ответные части петель. При этом расположение ответных частей петель должно совпасть с уже имеющимися в боковинах парами отверстий, диаметром 2 мм;

- Собрать корпус изделия:

Соединить при помощи евровинтов боковины (детали № 3, 4) и полки стационарные (детали № 5), крышку стеллажа (деталь № 1), основание стеллажа (деталь № 2). Установить в основании стеллажа опоры круглые на шурупы. Перевернуть стеллаж лицевой стороной вниз.

- Добиться равенства диагоналей собранного каркаса.

- Закрепить при помощи шурупов 3х12 и соединительного профиля стенки задние (деталь № 6, ДВП), прикрутив ее к боковинам, полкам, основанию и крышке стеллажа.

Будьте внимательны! Не перепутайте лицевую и тыльную стороны стеллажа!

- Установить заглушки для евровинтов и отверстий для стяжек (5мм (если шкафы не стягиваются между собой).

- Навесить двери.

- Прикрепить к дверям ручки.

- Отрегулировать положение дверей в вертикальной и горизонтальной плоскостях при помощи регулировочных и крепежных винтов.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

Сборочный чертеж

Шкаф комбинированный. «Аркада»  Арт. 51.38

(670-320-1840)