Наименование деталей

1.  Крышка 670х376                      1 шт.

2.  Основание 670х358                   1 шт.

3/4.Боковина 1784х356                   2 шт.

5.  Полка стационарная 634х355          1 шт.

6.  Стенка ДВП  1812х330                2 шт.

7.  Дверь 1796х330                      2 шт.

8.  Планка 634х96.                      1 шт.

Фурнитура

1.  Евровинт                           16 шт.

2.  Заглушка к евровинту               12 шт.

3.  Ручка Р-231                         2 шт.

4.  Опора мебельная нерегулируемая      4 шт.

5.  Соединительная стяжка металл.       2 шт.

6.  Петля мебельная                     6 шт.

7.  Стыковочный профиль   -L1=200       1 шт.

-L2=630       1 шт.

-L3=835       1 шт.

8.  Заглушка 5 мм                       4 шт.

9.  Шуруп 4х16                         28 шт.

10. Шуруп 3х12 (для ДВП)               26 шт.

11. Штанга выдвижная                    1 шт.

12. Футорка М4                          4 шт.

13. Винт М4х10	                    4 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Сборка

- Установить на боковины (деталь № 3, 4) ответные части петель, закрепив их шурупами 4х16 в имеющиеся отверстия d 2 мм.

- Соединить основание шкафа (деталь № 2) с боковинами  при помощи евровинтов.

- Забить в полку (деталь №5) футорки М4 и прикрутить штангу выдвижную винтами М4х10.

- Установить при помощи евровинтов между боковинами (деталь № 3, 4) полку стационарную (деталь № 5) и планку (деталь № 8).

- Соединить евровинтами боковины и крышку (деталь № 1).

- Добиться равенства диагоналей собранного корпуса.

- Закрепить при помощи шурупов 3х12  и соединительного профиля стенку заднюю ДВП (деталь № 6).

Будьте внимательны. Не перепутайте лицевую и тыльную стороны шкафа.

- Установить в основание шкафа (деталь № 2)  нерегулируемые опоры.

- Закрепить на дверях петли при помощи шурупов 4х16.

- Установить шкаф в вертикальное положение.

- Навесить двери.

- Прикрепите к дверям ручки.

- Отрегулировать с помощью регулировочных и крепежных винтов положение дверей в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

- Установить заглушки для евровинтов и отверстий для стяжек (5мм (если шкафы не стягиваются между собой).

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

Сборочный чертеж

Гардероб двухдверный «Аркада»  Арт. 51.33

(670-380-1840)