Наименование  детали

1/2. Боковина стола 730х540        2 шт.

3.   Крышка стола 900х700          1 шт.

4.   Панель лицевая 768х434        1 шт.

5.   Доска выдвижная 742х402       1 шт.

## Фурнитура

1.   Гвоздь 3х30                   8 шт.

2.   Заглушка к эксцентрику        4 шт.

3.   Ролик. направляющие 400 мм    1 компл.

4.   Опора меб. пластик            4 шт.

5.   Эксцентрик                    4 шт.

6.   Шуруп 4х16                    6 шт.

7.   Саморез 6х10                  4 шт.

8.   Евровинт                      4 шт.

9.   Заглушка к евровинту          4 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Сборка

- Установить при помощи гвоздей на боковины стола (детали №1,2) опоры мебельные;

- На боковины стола (детали №1,2) установить ответные части направляющих (см. рис.А) при помощи саморезов 6х10;

- Установить направляющие на доску  выдвижную (деталь №5) при помощи шурупов 4х16;

- С помощью евровинтов соединить боковины стола (детали №1,2) и лицевую панель (деталь №4);

- Установить на крышку стола (деталь №3) дюбель эксцентрика;

- Соединить крышку стола (деталь №3) с собранным каркасом с помощью стяжек эксцентриковых;

- Установить заглушки для евровинтов;

- Вставить в направляющие выдвижную панель.

Внимание! Лицевая панель (деталь №4) может быть установлена выпилом под провода как с правой, так и с левой стороны.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

# Сборочный чертеж

Стол компьютерный «Рубин» Арт.  41.04, 42.04

(900-700-750)