Наименование  детали

1.   Панель лицевая 1068х434         1 шт.

2/4. Боковина стола 730х440          2 шт.

3.   Крышка стола 1200х600           1 шт.

5/6. Боковина тумбы 432х400          2 шт.

7.   Полка стационарная 418х368      2 шт.

8.   Фасад ящика 400х144             2 шт.

9/12.Боковина ящика 350х95           4 шт.

10.  Дно ящика ДВП 355х340           2 шт.

11.  Стенка ящика 310х95             2 шт.

## Фурнитура

1.   Гвоздь 3х30                    12 шт.

2.   Евровинт                       20 шт.

3.   Заглушка к евровинту           12 шт.

4.   Ролик. направляющие 350 мм      2 компл.

5.   Опора меб. пластик              4 шт.

6.   Эксцентрик                     12 шт.

7.   Заглушка к эксцентрику          6 шт.

8.   Шуруп 4х16                     12 шт.

9.   Ручка 159                       2 шт.

10.  Саморез 6х10                    8 шт.

11.  Шайба 12х4                      4 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Сборка корпуса

- Установить мебельные опоры на боковины столов (детали № 2, 4);

- Установить на крышку стола (деталь № 3) и боковинах стола (детали № 2, 4) дюбель металлической эксцентриковой стяжки;

- Боковины стола (детали № 2, 4) соединить при помощи евровинтов  с лицевой панелью (деталь № 1);

- Соединить крышку стола (деталь № 3) с собранным каркасом с помощью стяжек эксцентриковых;

- Установить на боковины тумбы (детали № 5, 6) ответные части направляющих (см. рис. А) при помощи саморезов 6х10;

Сборка каркаса ящика:

- Соединить боковины (детали № 5, 6) со стационарными полками (детали № 7) при помощи евровинтов;

- Прикрепить собранный каркас к крышке стола (деталь № 3) при помощи эксцентриковых стяжек и к лицевой панели (деталь № 1) при помощи евровинтов.

Внимание! Каркас ящика можно установить как с левой, так и с правой стороны (это возможно при повороте деталей № 1, 3 на 180 0).

Сборка ящика

- С помощью евровинтов соединить боковины ящиков (детали № 9, 12) и стенку ящика (деталь № 11);

- Эксцентриковыми стяжками притянуть фасад ящика (деталь №  8) к боковинам ящика;

- Перевернуть ящик, наложить дно ящика (деталь № 10) и зафиксировать гвоздям к стенке ящика;

- С помощью шурупов 4х16 установить роликовые направляющие;

- Установить ручку на фасад ящика (деталь № 8);

- Вставить ящики в корпус по роликовым направляющим, начиная с нижнего.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

# Сборочный чертеж

Стол однотумбовый «Рубин» Арт.  41.06, 42.06

(1200-600-750)