Наименование деталей

1.   Крышка 700х372                      1 шт.

2/4. Боковина 1800х350                   2 шт.

3.   Основание 700х351                   1 шт.

5.   Полка вкладная 662х345              2 шт.

- Полка стационарная 664х348          2 шт.

- Стенка ДВП 1830х344                 2 шт.

Фурнитура

1.   Соединительная стяжка металл.       2 шт.

2.   Опора мебельная регулир.            4 шт.

3.   Полкодержатель «Дупло»              8 шт.

4.   Гвоздь 3х30                        40 шт.

5.   Евровинт                           12 шт.

6.   Заглушка к евровинту                8 шт.

7.   Заглушка 5 мм                       4 шт.

8.   Эксцентрик                          4 шт.

9.   Заглушка к эксцентрику              4 шт.

10.  Заглушка 10                         4 шт.

11.  Стыковочный профиль        H-690    1 шт.

H-674    1 шт.

H-404    1 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Внимание:  Конструкция стеллажа 41.31 предусматривает возможность установки одного из комплектов дверей серии «РУБИН» («Рубин 41.36», «Рубин 41.37», «Рубин 4.38»), или одновременной установки двух комплектов дверей «Рубин 4.37», для чего на боковинах просверлены дополнительные отверстия диаметром 2 мм.

Двери приобретаются покупателем отдельно и в стандартный комплект поставки стеллажа не входят!

Сборка

Если установка дверей не предполагается, пропустите этот пункт.

- Установить фурнитуру на детали:

-       петли на двери, закрепив их шурупами 4х16;

- приложив дверь с установленными на нее петлями  к боковине закрепить при помощи шурупов 4х16 ответные части петель. При этом расположение ответных частей петель должно совпасть с уже имеющимися в боковинах парами отверстий, диаметром 2 мм;

- Собрать корпус изделия:

Соединить при помощи евровинтов боковины (детали № 2, 4) и полки стационарные (детали № 6), крышку стеллажа (деталь № 1), основание стеллажа (деталь № 3). Установить в основании стеллажа опоры регулируемые круглые. Перевернуть стеллаж лицевой стороной вниз.

- Добиться равенства диагоналей собранного каркаса.

- Закрепить при помощи гвоздей и соединительного профиля стенку заднюю (деталь № 7, ДВП), прибив ее к боковинам, основанию и крышке стеллажа.

- Установить на боковые стенки стеллажа (детали № 2, 4) полкодержатели в одно из трех отверстий, диаметром 5 мм. На полкодержатели установить полки накладные (деталь № 5);

Будьте внимательны! Не перепутайте лицевую и тыльную стороны стеллажа!

- Установить заглушки для евровинтов и регулируемых опор.

Если установка дверей не предполагается, то сборка стеллажа завершена.

Если стеллаж с дверьми, то:

- Навесить двери.

- Прикрепить к дверям ручки.

- Отрегулировать положение дверей в вертикальной и горизонтальной плоскостях при помощи регулировочных и крепежных винтов.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

Сборочный чертеж

Шкаф 5 секций «Рубин» Арт. 41.31, 42.31

(700-370-1860)