Наименование деталей

1.   Крышка 700х372                     1 шт.

2/4. Боковина 350х690                   2 шт.

3.   Основание 700х351                  1 шт.

5.   Полка вкладная 662х345             1 шт.

- Стенка ДВП 720х344                 2 шт.

Фурнитура

1.   Стыковочный профиль H-690          1 шт.

2.   Опора мебельная регулир.           4 шт.

3.   Полкодержатель «Дупло»             4 шт.

4.   Гвоздь 3х30                       20 шт.

5.   Евровинт                           4 шт.

6.   Заглушка к эксцентрику             4 шт.

7.   Эксцентрик                         4 шт.

8.   Заглушка 10                        4 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Внимание:  Конструкция стеллажа 41.32 предусматривает возможность установки комплекта дверей «Рубин 41.37»,  для чего на боковинах просверлены дополнительные отверстия диаметром 2мм.

Двери приобретаются покупателем отдельно и в стандартный комплект поставки стеллажа не входят!

Сборка

Если установка дверей не предполагается, пропустите этот пункт.

- Установить фурнитуру на детали:

-       петли на двери, закрепив их шурупами 4х16;

- приложив дверь с установленными на нее петлями  к боковине закрепить при помощи шурупов 4х16 ответные части петель. При этом расположение ответных частей петель должно совпасть с уже имеющимися в боковинах парами отверстий, диаметром 2 мм;

- Собрать корпус изделия:

Соединить при помощи евровинтов боковины (детали № 2, 4) и полки стационарные (детали № 6), крышку стеллажа (деталь № 1), основание стеллажа (деталь № 3). Установить в основании стеллажа опоры регулируемые круглые. Перевернуть стеллаж лицевой стороной вниз.

- Добиться равенства диагоналей собранного каркаса.

- Закрепить при помощи гвоздей и соединительного профиля стенку заднюю (деталь № 7, ДВП), прибив ее к боковым стенкам, основанию и крышке стеллажа.

- Установить на боковины стеллажа (детали № 2, 4) полкодержатели в одно из трех отверстий, диаметром 5 мм. На полкодержатели установить полки накладные (деталь № 5);

Будьте внимательны! Не перепутайте лицевую и тыльную стороны стеллажа!

- Установить заглушки для евровинтов и регулируемых опор.

Если установка дверей не предполагается, то сборка стеллажа завершена.

Если стеллаж с дверьми, то:

- Навесить двери.

- Прикрепить к дверям ручки.

- Отрегулировать положение дверей в вертикальной и горизонтальной плоскостях при помощи регулировочных и крепежных винтов.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

Сборочный чертеж

Шкаф 2 секции «Рубин» Арт. 41.32, 42.32

(700-370-750)