Наименование деталей

1.   Крышка 500х372                      1 шт.

2/4. Боковина 1800х350                   2 шт.

3.   Основание 500х351                   1 шт.

5.   Стенка ДВП  1830х495                1 шт.

6.   Полка стационарная 464х346          1 шт.

7.   Планка 464х84                       1 шт.

8.   Дверь 492х1810                      1 шт.

Фурнитура

1.   Евровинт                           16 шт.

2.   Заглушка к евровинту                8 шт.

3.   Ручка 159                           1 шт.

4.   Опора мебельная регулируемая        4 шт.

5.   Соединительная стяжка металл.       2 шт.

6.   Петля накладная импорт.             3 шт.

7.   Футорка М4 пластмас.                4 шт.

8.   Заглушка 10 мм                      4 шт.

9.   Гвоздь 3х30                        30 шт.

10.  Штанга выдвижная 288                1 шт.

11.  Шуруп 4х16                         12 шт.

12.  Заглушка 5 мм                       4 шт.

13.  Винт 4х16                           4 шт.

14.  Шайба 12х4                          2 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Сборка

- Установить на боковину (детали № 2 или 4):

- ответные части петель, закрепив их шурупами 4х16;

- Соединить основание шкафа (деталь № 3) с боковинами  при помощи евровинтов.

- Установить между боковинами планку (деталь № 7), полку стационарную (деталь № 6) и закрепить их евровинтами.

- Соединить евровинтами боковины и крышку (деталь № 1).

- Забить футорки в полку стационарную (деталь № 6).

- Добиться равенства диагоналей собранного корпуса.

- Закрепить при помощи гвоздей стенку заднюю (деталь № 5).

- Прикрепить штангу выдвижную к полке стационарной (деталь № 6) при помощи винтов 4х16

(Внимание! Подвижная часть штанги выдвигается вперед).

- Установить в основании  (деталь № 3)  регулируемые опоры.

- Закрепить на дверях петли при помощи шурупов 4х16.

- Установить шкаф в вертикальное положение.

- Навесить дверь.

- Прикрепите к двери ручку.

- Отрегулировать с помощью регулировочных и крепежных винтов положение двери в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

Сборочный чертеж

Гардероб однодверный «Рубин» Арт. 41.34, 42.34

(500-370-1860)