Наименование деталей

1.  Крышка 596х383                     1 шт.

2/3.Боковина 1893х355                  2 шт.

4.  Основание 596х356                  1 шт.

5.  Полка стационарная 562х349         1 шт.

6.  Планка 562х127                     1 шт.

7.  Стенка ДВП 1917х289                2 шт.

8.  Дверь 1904х294                     2 шт.

Фурнитура

1.  Гвоздь 3х30                       40 шт.

2.  Евровинт                           4 шт.

3.  Заглушка к эксцентрику             4 шт.

4.  Заглушка 6 мм                      4 шт.

5.  Заглушка 10 мм                     4 шт.

6.  Опора меб.регулируемая             4 шт.

7.  Петля импорт.накладная             6 шт.

8.  Ручка Р-161                        2 шт.

9.  Шуруп 4х16                        26 шт.

10. Соединительный профиль  Н-1746     1 шт.

11. Футорка М4 платсмас.               4 шт.

12. Соединительная стяжка метал.       2 шт.

13. Винт 4х10                          4 шт.

14. Штанга выдвижная 288               1 шт.

15. Эксцентрик-гайка 16                4 шт.

16. Эксцентрик-дюбель 30               4 шт.

17. Эксцентрик-гайка VB-35             8 шт.

18. Эксцентрик-дюбель DU 321           8 шт.

19. Шайба 12х4                         4 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Сборка

- Установить на боковины шкафа (детали № 2, 3):

- ответные части петель, закрепив их шурупами 4х16;

- дюбель эксцентрика DU;

- Установить на двери (детали № 8) петли при помощи шурупов 4х16;

- Установить на основание (деталь № 4)  опоры регулируемые;

- Установить на крышку шкафа (деталь № 1) дюбель эксцентрика 30;

- Забить футорки в полку стационарную (деталь № 5);

Внимание!  Для простоты сборки шкаф собирается в лежачем положении.

- Соединить боковины шкафа (детали № 2, 3) с планкой (деталь № 6) и полкой стационарной (деталь № 5) при помощи гайки эксцентрика VB;

- Соединить основание шкафа (деталь № 3) с боковинами (детали № 2, 3) при помощи евровинтов;

- К собранному каркасу присоединить крышку (деталь № 1) при помощи гайки эксцентрика 16;

- Добиться равенства диагоналей собранного корпуса;

- Закрепить при помощи гвоздей и соединительного профиля стенку ДВП (детали № 7);

- Прикрепить штангу выдвижную к полке стационарной (деталь № 5) при помощи винтов 4х10 (Внимание! Подвижная часть штанги выдвигается вперед);

- Установить шкаф в вертикальное положение;

- Навесить двери;

- Прикрепить к дверям ручки;

- Отрегулировать с помощью регулировочных и крепежных винтов положение дверей в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

Сборочный чертеж

«Цезарь» Шкаф для одежды Арт. 21.11

(600-380-1970)