Наименование деталей

1.  Крышка 766х383                      1 шт.

2/3.Боковина 1893х355                   2 шт.

4.  Основание 766х356                   1 шт.

5.  Полка стационарная 732х349          1 шт.

6.  Полка вкладная 730х335              3 шт.

7.  Стенка ДВП 1917х374                 2 шт.

8.  Дверь 1904х379                      2 шт.

Фурнитура

1.  Гвоздь 3х30                        40 шт.

2.  Евровинт                            4 шт.

3.  Заглушка 6 мм                       4 шт.

4.  Заглушка к эксцентрику              4 шт.

5.  Заглушка 10 мм                      4 шт.

6.  Петля импорт.накладная              6 шт.

7.  Ручка Р-161                         2 шт.

8.  Винт М4х10                          4 шт.

9.  П/д с резиновым кольцом            12 шт.

10. Соединительная стяжка метал.        2 шт.

11. Соединительный профиль  Н-1125      1 шт.

Н-748       1 шт.

12. Опора меб. регулируемая             4 шт.

13. Шуруп 4х16                         24 шт.

14. Демпфер                             2 шт.

15. Эксцентрик-гайка 16 мм              4 шт.

16. Эксцентрик-дюбель 30 мм             4 шт.

17. Эксцентрик-гайка VB-35              4 шт.

18. Эксцентрик-дюбель DU 321            4 шт.

19. Прокладка М4                        4 шт.

Фурнитура установленная

20. Шкант дерев.                         16 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Сборка

- Установить на боковины шкафа (детали № 2, 3):

- ответные части петель, закрепив их шурупами 4х16;

- полкодержатели  с резиновым кольцом в одно из трех отверстий;

- дюбель эксцентрика DU;

- Установить на основание (деталь № 4)  опоры регулируемые;

- Установить на крышку шкафа (деталь № 1) дюбель эксцентрика 30;

Внимание!  Для простоты сборки шкаф собирается в лежачем положении.

- Соединить полку стационарную (деталь № 5) с боковинами шкафа (детали № 2, 3) при помощи гайки эксцентрика VB;

- Соединить основание (деталь № 4) с боковинами шкафа (детали № 2, 3) при помощи евровинтов;

- К собранному каркасу присоединить крышку шкафа (деталь № 1) при помощи эксцентриковой гайки 16;

- Добиться равенства диагоналей собранного корпуса;

- Закрепить при помощи гвоздей и соединительного профиля стенку ДВП (детали № 7);

- Закрепить на дверях (детали №  8) петли при помощи шурупов 4х16;

- Установить шкаф в вертикальное положение;

- Установить полки накладные (детали № 6);

- Навесить двери;

- Прикрепить к дверям ручки;

- Отрегулировать с помощью регулировочных и крепежных винтов положение дверей в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

Сборочный чертеж

«Цезарь» Шкаф для сувениров Арт. 21.13

(770-380-1970)